# Ereszcsatorna fagymentesítő fűtésére alkalmas

# SJXFJ-5 -7 és ELSR-N-40-2 BO típusú fűtőkábelek szerkezete

1a. Fűtőszál: több szálból sodrott hajlékony vezető

1b. Hidegvezeték, ónozott rézvezető, 0,75 mm2 (0,024Ohm/m)

2a. Szilikonszigetelés (VDE 0253) 0,8 mm vastagságban

2b. PVC szigetelés 0,8 mm vastagságban

3 	Polyester védőfólia

4a. Ónozott rézbeszövés

4b. Alumíniumkasírozott fólia

5. 	Külső PVC szigetelés 0,8 mm,

A kábel teljes átmérője ca. 7,2 mm

Az ELSR-N-40-2 BO fűtőkábel szerkezeti felépítése:

1. Fűtőszál: 1,25 mm2

2. Önszabályozó fűtőelem

3. Szigetelés

4. Ónozott rézbeszövés

5. Külsőköpeny