Szerelési útmutató a demista tükörfűtéshez

Az alábbi utasításokat kérjük, a tükörgyártók szerelési utasításaival együtt, figyelmesen tartsák be

## ELEKTROMOS

A tükörfűtést a világítás áramkörére kell rákötni, hogy a világítással együtt kapcsolódjon be, de a világítástól függetlenül is működtethető. Az áramkört 5 amperes olvadó biztosítékkal vagy kismegszakítóval kell védeni.

A vezetékek színe az alábbiaknak felel meg:

# KÉK	nulla

# BARNA	fázis vagy pozitív

A vezetékeket az érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően le kell szigetelni.

Alacsony feszültségű modellek: ezek a berendezések egyen- vagy váltóáramról működnek. Bármely típusú erre a célra alkalmas transzformátort használhatunk, pl. alacsony feszültségű világításként, ügyelve arra, hogy a szükséges áramot a javasolt terhelésre alakítsa át.

Több fűtőfólia esetén: ha egy tükörre több fűtőfóliát kell szerelni, azokat párhuzamosan kössük rá az elektromos hálózatra. Vigyázni kell arra, hogy a megfelelő teljesítményhez szükséges áramellátást biztosítsuk.

A tükör szélén levő összes fémrészt földelni kell és azoknak meg kell felelniük a 601/16. sz. villanyszerelési szabványnak.

A villamos szereléseknek meg kell felelniük a legutóbbi I. E. E. Huzalozási Szabályzatnak (BS7671). Teljesítmény – 200 W/ sequence m.

A demista tükörfűtő fólia megfelel a brit és európai előírásoknak BS EN 603335 – 2 - 30.

MEGJEGYZÉS: HA KÉRDÉSEI LENNÉNEK, KONZULTÁLJON EGY SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐVEL

### SZERELÉS

A demista tükörfűtő fóliát közvetlenül a tükör hátuljára kell felszerelni.

FELSZERELÉS A TÜKÖRRE

- Vágjunk mélyedést a falba a kapcsolódobozig, amihez a tükörfűtést szereléskor hozzákötjük.

- Jelöljük be a fűtőfólia helyét a tükör hátoldalán.

- Óvatosan húzzuk le a védőfóliát a fűtőfólia elejéről.

- Helyezzük a fólia egyik sarkát a tükörre, közben a túlsó sarkot tartsuk el a tükörtől.

- Simítsuk a fólia teljes felületét a tükörre és nyomjuk rá fokozatosan a hátlapra.

- Ezt addig folytassuk, amíg a fólia teljes felülete légmentesen rá nem simul a tükör hátlapjára.

- Szereljük fel a tükröt a falra.

##### FONTOS

HOGY A TÜKÖR KÁROSODÁSÁT ELKERÜLJÜK, AZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓKON TÚL AZ ALÁBBIAKAT IS GONDOSAN TARTSUK BE:

- Bizonyosodjunk meg róla, hogy a fal tömör, szilárd, sima, vízszintes és száraz.

- A tükör teljes felületén legyen sima, hogy a törést megelőzzük.

- Használjunk süllyesztett fejű csavarokat a tükör felszereléséhez, esetleg igazítsuk meg, hogy a tükör sík legyen.

- Soha ne nyomjunk semmit a tükörnek, ami megakadályozza a hő teljes eloszlását.

MEGJEGYZÉS: a fűtőfóliát soha ne vágjuk el, vagy lyukasszuk ki, mert az a szigetelés sérülését okozhatja, és életveszélyessé válhat.

A demistát úgy tervezték, hogy folyamatosan is biztonságosan működhessen. Ha a környező helyiség hőmérséklete emelkedik, emelkedik a tükör felületi hőmérséklete is.

A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ A HELYTELEN SZERELÉSBŐL EREDŐ KÁROKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!!